TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 1 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 15 | 17 | 23 | 24 | 12 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 2 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 16 | 21 | 24 | 22 | 18 | 12 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 3 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 19 | 25 | 24 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 4 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 15 | 17 | 23 | 20 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 5 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 14 | 20 | 24 | 12 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 6 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 19 | 15 | 17 | 23 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 7 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 17 | 19 | 25 | 26 | 14 | 20 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 8 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 23 | 26 | 24 | 20 | 14 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 9 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 20 | 21 | 27 | 26 | 16 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 10 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 17 | 19 | 25 | 22 | 16 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 11 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 20 | 16 | 22 | 26 | 14 | 20 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 12 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 21 | 17 | 19 | 25 | 16 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 13 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 13 | 15 | 21 | 22 | 10 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | - | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 14 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 14 | 19 | 22 | 20 | 16 | 10 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | - | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 15 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 16 | 17 | 23 | 22 | 12 | 14 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | - | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 16 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 13 | 15 | 21 | 18 | 12 | 14 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | - | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 17 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 16 | 12 | 18 | 22 | 10 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | - | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 18 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 14 | 16 | 22 | 13 | 15 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | - | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 19 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 17 | 22 | 25 | 23 | 19 | 13 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | - | LT | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 20 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 19 | 20 | 26 | 25 | 15 | 17 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | - | LT | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 21 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 16 | 18 | 24 | 21 | 15 | 17 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | - | LT | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 22 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 15 | 17 | 23 | 24 | 12 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 23 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 16 | 21 | 24 | 22 | 18 | 12 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 24 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 19 | 25 | 24 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 25 - 1A)

Sinh viên:

Nhóm: 1A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Lê Minh Đức

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 15 | 17 | 23 | 24 | 12 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1500 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    300.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

# Text boxes

Bố trí vị trí các phụ tải

1

2

3

N

6

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

5

4

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

2

3

4

N

1

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

6

5

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

3

4

5

N

2

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

1

6

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

4

5

6

N

3

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

2

1

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

6

1

N

4

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

3

2

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

6

1

2

N

5

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

4

3

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

6

5

4

N

1

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

2

3

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

1

6

5

N

2

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

3

4

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

2

1

6

N

3

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

4

5

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

3

2

1

N

4

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

5

6

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

4

3

2

N

5

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

6

1

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

4

3

N

6

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

1

2

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

1

2

3

N

6

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

5

4

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

2

3

4

N

1

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

6

5

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

3

4

5

N

2

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

1

6

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

4

5

6

N

3

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

2

1

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

6

1

N

4

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

3

2

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

6

1

N

4

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

3

2

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

4

5

6

N

3

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

2

1

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

6

1

N

4

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

3

2

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

6

1

N

4

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

3

2

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

1

2

3

N

6

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

5

4

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

2

3

4

N

1

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

6

5

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

3

4

5

N

2

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

1

6

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

1

2

3

N

6

Chữ ký GVHD: ThS. Lê Minh Đức

5

4

10km

10km